## Slide 1: Comprendre comment ajuster sa puissance et sa consommation pour réduire les coûts et améliorer la performance énergétique.
Objectifs :
Cours 3 :
Optimiser la consommation et la puissance souscrite
1

## Slide 2: Introduction & rappels
Synthèse & quiz final
Gestion de la charge & effacement
Cas pratique : optimiser la puissance souscrite
Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC)
Comprendre la puissance souscrite
2

## Slide 3: Rappel : Composition d’une facture d’électricité
3 composantes principales :
  Énergie consommée (kWh)
  Acheminement (TURPE)
  Taxes et contributions
Focus aujourd’hui : la puissance souscrite, levier majeur d’optimisation
Ici l’abonnement est de 6 kVA

## Slide 4: Qu’est-ce que la puissance souscrite ?
Puissance max que le réseau peut fournir sans disjonction
Exprimée en kVA
Choisie lors de la souscription du contrat
Trop haute = surcoût mensuel
Trop basse = coupures ou pénalités
https://opera-energie.com/media/leviers-optimisation-turpe/

## Slide 5: Comment déterminer la bonne puissance
Étapes d’estimation :
Recenser les équipements
Évaluer la simultanéité d’usage
Analyser les pics via Linky / Enedis
Ajouter une marge de sécurité
 Objectif : équilibre entre sécurité et coût
https://www.totalenergies.fr/particuliers/aide-et-contacts/faq?question=comment-modifier-puissance-mon-compteur-electrique

## Slide 6: Courbe de charge type
Exemple de profil de consommation sur 24h
Pics matin et fin de journée
Longs creux nocturnes
Intérêt du “lissage de charge” ou de l’effacement
https://data.enedis.fr/pages/agregats-de-consommation-au-pas-demi-heure/

## Slide 7: Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC)
Deux plages horaires de consommation :
  HP = tarif plus élevé
  HC = tarif réduit
Objectif : déplacer la consommation vers les HC
Plages définies par Enedis (pas par le client)

## Slide 8: Exemples de plages horaires
Exemple :
Lille : 22h30–6h30
Lyon : 23h–7h
Marseille : 23h30–7h30

## Slide 9: Effacement et gestion de charge
https://www.cre.fr/electricite/reseaux-delectricite/effacements.html
Effacement = réduction temporaire de consommation
Gestion de charge = planification des usages
Objectifs :
  Éviter les pics de demande
  Réduire les coûts et émissions
Peut être volontaire, automatique ou contractuel

## Slide 10: Les acteurs de l’effacement
RTE : coordination nationale
Agrégateurs (Voltalis, SmartGrid Energy…) : regroupent plusieurs sites
Clients : participent et sont rémunérés
Dispositif reconnu par la CRE
https://opera-energie.com/solutions-efficacite-energetique/effacement-electrique/

## Slide 11: Exemples de gestion de charge
Résidentiel : ballon d’eau chaude → HC
Tertiaire : chauffage/clim pilotés selon température et tarif
Industriel : délestage automatique de machines
Autoconsommation : stockage et pilotage PV

## Slide 12: Avantages de l’optimisation
Réduction du coût fixe (abonnement)
Meilleure stabilité du réseau
Réduction des émissions de CO₂
Préparation à la flexibilité énergétique (smart grids)

## Slide 13: Cas Pratique TD
Réaliser le TD : sur l’optimisation de la puissance souscrite

## Slide 14: Méthodes avancées d’optimisation
Suivi en temps réel via plateformes EMS, GMAO
Prévision de charge et alertes dépassement
Délestage automatique ou stockage temporaire
Intégration dans les smart grids

## Slide 15: Synthèse du cours
Ajuster la puissance souscrite selon les usages réels
Exploiter le tarif HP/HC
Mettre en place la gestion ou l’effacement de charge
Utiliser la donnée et le pilotage pour agir durablement

## Slide 17: Sources
Enedis – Comprendre les heures pleines / creuses
RTE – Effacement et flexibilité
ADEME – Guide “Optimiser sa consommation d’énergie”
CRE – Note sur l’effacement de consommation
EDF Entreprises – Tarifs et abonnements 2025
Ecologie.gouv.fr – Politiques publiques d’effacement et gestion de charge
data.enedis.fr – Plages horaires HP/HC par commune